This table shows the relationship between Power in [dBm] or [Watts] and Voltage in RMS, peak, peak-to-peak for sinusoidal signals in 50-Ohm systems.

[dBm]	[Watts]	            [Volts]rms	[Volts]p	             [Volts]pp

-180	0.100E-20	0.224 nV	0.316 nV	0.632 nV

-179	0.126E-20	0.251 nV	0.355 nV	0.710 nV

-178	0.158E-20	0.282 nV	0.398 nV	0.796 nV

-177	0.200E-20	0.316 nV	0.447 nV	0.893 nV

-176	0.251E-20	0.354 nV	0.501 nV	1.002 nV

-175	0.316E-20	0.398 nV	0.562 nV	1.125 nV

-174	0.398E-20	0.446 nV	0.631 nV	1.262 nV

-173	0.501E-20	0.501 nV	0.708 nV	1.416 nV

-172	0.631E-20	0.562 nV	0.794 nV	1.588 nV

-171	0.794E-20	0.630 nV	0.891 nV	1.782 nV

[dBm]	[Watts]   	[Volts]rms	[Volts]p	              [Volts]pp

-170	0.100E-19	0.707 nV	1.000 nV	2.000 nV

-169	0.126E-19	0.793 nV	1.122 nV	2.244 nV

-168	0.158E-19	0.890 nV	1.259 nV	2.517 nV

-167	0.200E-19	0.999 nV	1.412 nV	2.825 nV

-166	0.251E-19	1.121 nV	1.585 nV	3.169 nV

-165	0.316E-19	1.257 nV	1.778 nV	3.556 nV

-164	0.398E-19	1.411 nV	1.995 nV	3.990 nV

-163	0.501E-19	1.583 nV	2.238 nV	4.477 nV

-162	0.631E-19	1.776 nV	2.512 nV	5.023 nV

-161	0.794E-19	1.993 nV	2.818 nV	5.636 nV

[dBm]	[Watts]	              [Volts]rms	[Volts]p	              [Volts]pp

-160	0.100E-18	2.236 nV	3.162 nV	6.324 nV

-159	0.126E-18	2.509 nV	3.548 nV	7.095 nV

-158	0.158E-18	2.815 nV	3.980 nV	7.961 nV

-157	0.200E-18	3.159 nV	4.466 nV	8.932 nV

-156	0.251E-18	3.544 nV	5.011 nV	10.022 nV

-155	0.316E-18	3.976 nV	5.623 nV	11.245 nV

-154	0.398E-18	4.462 nV	6.309 nV	12.617 nV

-153	0.501E-18	5.006 nV	7.078 nV	14.157 nV

-152	0.631E-18	5.617 nV	7.942 nV	15.884 nV

-151	0.794E-18	6.302 nV	8.911 nV	17.822 nV

[dBm]	[Watts]	              [Volts]rms	[Volts]p	              [Volts]pp

-150	0.100E-17	7.071 nV	9.998 nV	19.997 nV

-149	0.126E-17	7.934 nV	11.218 nV	22.437 nV

-148	0.158E-17	8.902 nV	12.587 nV	25.175 nV

-147	0.200E-17	9.988 nV	14.123 nV	28.246 nV

-146	0.251E-17	11.207 nV	15.847 nV	31.693 nV

-145	0.316E-17	12.574 nV	17.780 nV	35.560 nV

-144	0.398E-17	14.109 nV	19.950 nV	39.899 nV

-143	0.501E-17	15.830 nV	22.384 nV	44.768 nV

-142	0.631E-17	17.762 nV	25.115 nV	50.230 nV

-141	0.794E-17	19.929 nV	28.180 nV	56.359 nV

[dBm]	[Watts]	              [Volts]rms	[Volts]p	               [Volts]pp

-140	0.100E-16	22.361 nV	31.618 nV	63.236 nV

-139	0.126E-16	25.089 nV	35.476 nV	70.952 nV

-138	0.158E-16	28.150 nV	39.805 nV	79.609 nV

-137	0.200E-16	31.585 nV	44.662 nV	89.323 nV

-136	0.251E-16	35.439 nV	50.111 nV	100.222 nV

-135	0.316E-16	39.764 nV	56.226 nV	112.451 nV

-134	0.398E-16	44.615 nV	63.086 nV	126.172 nV

-133	0.501E-16	50.059 nV	70.784 nV	141.568 nV

-132	0.631E-16	56.167 nV	79.421 nV	158.842 nV

-131	0.794E-16	63.021 nV	89.112 nV	178.223 nV

[dBm]	[Watts]	              [Volts]rms	[Volts]p	              [Volts]pp

-130	0.100E-15	70.711 nV	99.985 nV	199.970 nV

-129	0.126E-15	79.339 nV	112.185 nV	224.370 nV

-128	0.158E-15	89.019 nV	125.874 nV	251.747 nV

-127	0.200E-15	99.882 nV	141.232 nV	282.465 nV

-126	0.251E-15	112.069 nV	158.465 nV	316.931 nV

-125	0.316E-15	125.743 nV	177.801 nV	355.602 nV

-124	0.398E-15	141.086 nV	199.496 nV	398.992 nV

-123	0.501E-15	158.301 nV	223.838 nV	447.677 nV

-122	0.631E-15	177.617 nV	251.151 nV	502.302 nV

-121	0.794E-15	199.290 nV	281.796 nV	563.591 nV

[dBm]	[Watts]	              [Volts]rms	[Volts]p 	[Volts]pp

-120	0.100E-14	223.607 nV	316.180 nV	632.360 nV

-119	0.126E-14	250.891 nV	354.760 nV	709.519 nV

-118	0.158E-14	281.504 nV	398.047 nV	796.094 nV

-117	0.200E-14	315.853 nV	446.616 nV	893.232 nV

-116	0.251E-14	0.354 µV	0.501 µV	1.002 µV

-115	0.316E-14	0.398 µV	0.562 µV	1.125 µV

-114	0.398E-14	0.446 µV	0.631 µV	1.262 µV

-113	0.501E-14	0.501 µV	0.708 µV	1.416 µV

-112	0.631E-14	0.562 µV	0.794 µV	1.588 µV

-111	0.794E-14	0.630 µV	0.891 µV	1.782 µV

[dBm]	[Watts]	              [Volts]rms	[Volts]p 	[Volts]pp

-110	0.100E-13	0.707 µV	1.000 µV	2.000 µV

-109	0.126E-13	0.793 µV	1.122 µV	2.244 µV

-108	0.158E-13	0.890 µV	1.259 µV	2.517 µV

-107	0.200E-13	0.999 µV	1.412 µV	2.825 µV

-106	0.251E-13	1.121 µV	1.585 µV	3.169 µV

-105	0.316E-13	1.257 µV	1.778 µV	3.556 µV

-104	0.398E-13	1.411 µV	1.995 µV	3.990 µV

-103	0.501E-13	1.583 µV	2.238 µV	4.477 µV

-102	0.631E-13	1.776 µV	2.512 µV	5.023 µV

-101	0.794E-13	1.993 µV	2.818 µV	5.636 µV

[dBm]	[Watts]	              [Volts]rms	[Volts]p	              [Volts]pp

-100	0.100E-12	2.236 µV	3.162 µV	6.324 µV

-99	0.126E-12	2.509 µV	3.548 µV	7.095 µV

-98	0.158E-12	2.815 µV	3.980 µV	7.961 µV

-97	0.200E-12	3.159 µV	4.466 µV	8.932 µV

-96	0.251E-12	3.544 µV	5.011 µV	10.022 µV

-95	0.316E-12	3.976 µV	5.623 µV	11.245 µV

-94	0.398E-12	4.462 µV	6.309 µV	12.617 µV

-93	0.501E-12	5.006 µV	7.078 µV	14.157 µV

-92	0.631E-12	5.617 µV	7.942 µV	15.884 µV

-91	0.794E-12	6.302 µV	8.911 µV	17.822 µV

[dBm]	[Watts]	              [Volts]rms	[Volts]p	              [Volts]pp

-90	0.100E-11	7.071 µV	9.998 µV	19.997 µV

-89	0.126E-11	7.934 µV	11.218 µV	22.437 µV

-88	0.158E-11	8.902 µV	12.587 µV	25.175 µV

-87	0.200E-11	9.988 µV	14.123 µV	28.246 µV

-86	0.251E-11	11.207 µV	15.847 µV	31.693 µV

-85	0.316E-11	12.574 µV	17.780 µV	35.560 µV

-84	0.398E-11	14.109 µV	19.950 µV	39.899 µV

-83	0.501E-11	15.830 µV	22.384 µV	44.768 µV

-82	0.631E-11	17.762 µV	25.115 µV	50.230 µV

-81	0.794E-11	19.929 µV	28.180 µV	56.359 µV

[dBm]	[Watts]	              [Volts]rms	[Volts]p	              [Volts]pp

-80	0.100E-10	22.361 µV	31.618 µV	63.236 µV

-79	0.126E-10	25.089 µV	35.476 µV	70.952 µV

-78	0.158E-10	28.150 µV	39.805 µV	79.609 µV

-77	0.200E-10	31.585 µV	44.662 µV	89.323 µV

-76	0.251E-10	35.439 µV	50.111 µV	100.222 µV

-75	0.316E-10	39.764 µV	56.226 µV	112.451 µV

[dBm]	[Watts]	              [Volts]rms	[Volts]p	               Volts]pp

-74	0.398E-10	44.615 µV	63.086 µV	126.172 µV

-73	0.501E-10	50.059 µV	70.784 µV	141.568 µV

-72	0.631E-10	56.167 µV	79.421 µV	158.842 µV

-71	0.794E-10	63.021 µV	89.112 µV	178.223 µV

-70	0.100E-09	70.711 µV	99.985 µV	199.970 µV

-69	0.126E-09	79.339 µV	112.185 µV	224.370 µV

-68	0.158E-09	89.019 µV	125.874 µV	251.747 µV

-67	0.200E-09	99.881 µV	141.232 µV	282.465 µV

-66	0.251E-09	112.069 µV	158.465 µV	316.931 µV

-65	0.316E-09	125.743 µV	177.801 µV	355.602 µV

-64	0.398E-09	141.086 µV	199.496 µV	398.992 µV

-63	0.501E-09	158.301 µV	223.838 µV	447.677 µV

-62	0.631E-09	177.617 µV	251.151 µV	502.301 µV

-61	0.794E-09	199.290 µV	281.796 µV	563.592 µV

[dBm]	[Watts]     	[Volts]rms	[Volts]p  	[Volts]pp

-60	0.100E-08	223.607 µV	316.180 µV	632.360 µV

-59	0.126E-08	250.891 µV	354.760 µV	709.520 µV

-58	0.158E-08	281.504 µV	398.047 µV	796.094 µV

-57	0.200E-08	315.853 µV	446.616 µV	893.232 µV

-56	0.251E-08	0.354 mV	0.501 mV	1.002 mV

-55	0.316E-08	0.398 mV	0.562 mV	1.125 mV

-54	0.398E-08	0.446 mV	0.631 mV	1.262 mV

-53	0.501E-08	0.501 mV	0.708 mV	1.416 mV

-52	0.631E-08	0.562 mV	0.794 mV	1.588 mV

-51	0.794E-08	0.630 mV	0.891 mV	1.782 mV

[dBm]	[Watts]	              [Volts]rms	[Volts]p	               [Volts]pp

-50	0.100E-07	0.707 mV	1.000 mV	2.000 mV

-49	0.126E-07	0.793 mV	1.122 mV	2.244 mV

-48	0.158E-07	0.890 mV	1.259 mV	2.517 mV

-47	0.200E-07	0.999 mV	1.412 mV	2.825 mV

-46	0.251E-07	1.121 mV	1.585 mV	3.169 mV

-45	0.316E-07	1.257 mV	1.778 mV	3.556 mV

-44	0.398E-07	1.411 mV	1.995 mV	3.990 mV

-43	0.501E-07	1.583 mV	2.238 mV	4.477 mV

-42	0.631E-07	1.776 mV	2.512 mV	5.023 mV

-41	0.794E-07	1.993 mV	2.818 mV	5.636 mV

[dBm]	[Watts]	               [Volts]rms	[Volts]p 	[Volts]pp

-40	0.100E-06	2.236 mV	3.162 mV	6.324 mV

-39	0.126E-06	2.509 mV	3.548 mV	7.095 mV

-38	0.158E-06	2.815 mV	3.980 mV	7.961 mV

-37	0.200E-06	3.159 mV	4.466 mV	8.932 mV

-36	0.251E-06	3.544 mV	5.011 mV	10.022 mV

-35	0.316E-06	3.976 mV	5.623 mV	11.245 mV

-34	0.398E-06	4.462 mV	6.309 mV	12.617 mV

-33	0.501E-06	5.006 mV	7.078 mV	14.157 mV

-32	0.631E-06	5.617 mV	7.942 mV	15.884 mV

-31	0.794E-06	6.302 mV	8.911 mV	17.822 mV

[dBm]	[Watts]	              [Volts]rms	[Volts]p	               [Volts]pp

-30	0.100E-05	7.071 mV	9.998 mV	19.997 mV

-29	0.126E-05	7.934 mV	11.218 mV	22.437 mV

-28	0.158E-05	8.902 mV	12.587 mV	25.175 mV

-27	0.200E-05	9.988 mV	14.123 mV	28.246 mV

-26	0.251E-05	11.207 mV	15.847 mV	31.693 mV

-25	0.316E-05	12.574 mV	17.780 mV	35.560 mV

-24	0.398E-05	14.109 mV	19.950 mV	39.899 mV

-23	0.501E-05	15.830 mV	22.384 mV	44.768 mV

-22	0.631E-05	17.762 mV	25.115 mV	50.230 mV

-21	0.794E-05	19.929 mV	28.180 mV	56.359 mV

[dBm]	[Watts]	               [Volts]rms	[Volts]p	              [Volts]pp

-20	0.100E-04	22.361 mV	31.618 mV	63.236 mV

-19	0.126E-04	25.089 mV	35.476 mV	70.952 mV

-18	0.158E-04	28.150 mV	39.805 mV	79.609 mV

-17	0.200E-04	31.585 mV	44.662 mV	89.323 mV

-16	0.251E-04	35.439 mV	50.111 mV	100.222 mV

-15	0.316E-04	39.764 mV	56.226 mV	112.451 mV

-14	0.398E-04	44.615 mV	63.086 mV	126.172 mV

-13	0.501E-04	50.059 mV	70.784 mV	141.568 mV

-12	0.631E-04	56.167 mV	79.421 mV	158.842 mV

-11	0.794E-04	63.021 mV	89.112 mV	178.223 mV

[dBm]	[Watts]	               [Volts]rms	[Volts]p	               [Volts]pp

-10	0.100E-03	70.711 mV	99.985 mV	199.970 mV

-9	0.126E-03	79.339 mV	112.185 mV	224.370 mV

-8	0.158E-03	89.019 mV	125.874 mV	251.747 mV

-7	0.200E-03	99.881 mV	141.232 mV	282.465 mV

-6	0.251E-03	112.069 mV	158.465 mV	316.931 mV

-5	0.316E-03	125.743 mV	177.801 mV	355.602 mV

-4	0.398E-03	141.086 mV	199.496 mV	398.992 mV

-3	0.501E-03	158.301 mV	223.838 mV	447.677 mV

-2	0.631E-03	177.617 mV	251.151 mV	502.301 mV

-1	0.794E-03	199.290 mV	281.796 mV	563.591 mV

[dBm]	[Watts]   	[Volts]rms	[Volts]p 	[Volts]pp

0	0.100E-02	223.607 mV	316.180 mV	632.360 mV

1	0.126E-02	250.891 mV	354.760 mV	709.520 mV

2	0.158E-02	281.504 mV	398.047 mV	796.094 mV

3	0.200E-02	315.853 mV	446.616 mV	893.232 mV

4	0.251E-02	0.354 V  	0.501 V	              1.002 V

5	0.316E-02	0.398 V	              0.562 V	              1.125 V

6	0.398E-02	0.446 V  	0.631 V	              1.262 V

7	0.501E-02	0.501 V	              0.708 V               	1.416 V

8	0.631E-02	0.562 V	              0.794 V	              1.588 V

9	0.794E-02	0.630 V	              0.891 V	              1.782 V

[dBm]	[Watts]	              [Volts]rms	[Volts]p    	[Volts]pp

10	0.100E-01	0.707 V  	1.000 V                2.000 V

11	0.126E-01	0.793 V	              1.122 V	               2.244 V

12	0.158E-01	0.890 V  	1.259 V    	 2.517 V

13	0.200E-01	0.999 V   	1.412 V	               2.825 V

14	0.251E-01	1.121 V        	1.585 V	               3.169 V

15	0.316E-01	1.257 V	              1.778 V	               3.556 V

16	0.398E-01	1.411 V	              1.995 V	               3.990 V

17	0.501E-01	1.583 V           	2.238 V	               4.477 V

18	0.631E-01	1.776 V	              2.512 V	               5.023 V

19	0.794E-01	1.993 V	              2.818 V	               5.636 V

[dBm]	[Watts]   	[Volts]rms	[Volts]p	               [Volts]pp

20	0.100E+00	2.236 V	              3.162 V     	 6.324 V

21	0.126E+00	2.509 V	              3.548 V	               7.095 V

22	0.158E+00	2.815 V	              3.980 V	               7.961 V

23	0.200E+00	3.159 V	              4.466 V	               8.932 V

24	0.251E+00	3.544 V	              5.011 V	             10.022 V

25	0.316E+00	3.976 V	                5.623 V	11.245 V

26	0.398E+00	4.462 V         	  6.309 V	12.617 V

27	0.501E+00	5.006 V	                7.078 V	14.157 V

28	0.631E+00	5.617 V	                7.942 V	15.884 V

29	0.794E+00	6.302 V	                8.911 V	17.822 V

30	0.100E+01	7.071 V    	 9.998 V	              19.997 V

31	0.126E+01	7.934 V	              11.218 V	22.437 V

32	0.158E+01	8.902 V	              12.587 V	25.175 V

33	0.200E+01	9.988 V	              14.123 V	28.246 V

34	0.251E+01	11.207 V	15.847 V	31.693 V

35	0.316E+01	12.574 V	17.780 V	35.560 V

36	0.398E+01	14.109 V	19.950 V	39.899 V

[dBm]	[Watts]	              [Volts]rms	[Volts]p	               Volts]pp

37	0.501E+01	15.830 V	22.384 V	44.768 V

38	0.631E+01	17.762 V	25.115 V	50.230 V

39	0.794E+01	19.929 V	28.180 V	56.359 V

40	0.100E+02	22.361 V	31.618 V	63.236 V

41	0.126E+02	25.089 V	35.476 V	70.952 V

42	0.158E+02	28.150 V	39.805 V	79.609 V

43	0.200E+02	31.585 V	44.662 V	89.323 V

44	0.251E+02	35.439 V	50.111 V	100.222 V

45	0.316E+02	39.764 V	56.226 V	112.451 V

46	0.398E+02	44.615 V	63.086 V	126.172 V

47	0.501E+02	50.059 V	70.784 V	141.568 V

48	0.631E+02	56.168 V	79.421 V	158.842 V

49	0.794E+02	63.021 V	89.112 V	178.223 V

[dBm]	[Watts]	              [Volts]rms	[Volts]p	               [Volts]pp

50	0.100E+03	70.711 V	99.985 V	199.970 V

51	0.126E+03	79.339 V	112.185 V	224.370 V

52	0.158E+03	89.020 V	125.874 V	251.747 V

53	0.200E+03	99.882 V	141.232 V	282.465 V

54	0.251E+03	112.069 V	158.465 V	316.931 V

55	0.316E+03	125.743 V	177.801 V	355.602 V

56	0.398E+03	141.086 V	199.496 V	398.992 V

57	0.501E+03	158.302 V	223.838 V	447.677 V

58	0.631E+03	177.617 V	251.151 V	502.302 V

59	0.794E+03	199.290 V	281.796 V	563.592 V

60	0.100E+04	223.607 V	316.180 V	632.360 V